## Slide 1
锻造全系列工业级LED控制器

## Slide 3
OVP视频控制器 | 带载指标 | 输入接口 | 机箱/液晶 | U盘接口 | wifi控制 | DVI监视 | RS232中控
OVP-L1X 视频控制器 | 131万像素，宽度≤3840 ，高度≤2500； 2千兆网口输出； | 输入接口：HDMI*2、DVI*1、VGA*1、CV*1； 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz； | 1U标准机箱 | 前置U盘接口 | ─ | ─ | ─
OVP-L2X 视频控制器 | 262万像素，宽度≤3840 ，高度≤2500； 4千兆网口输出； | 输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、CV*1； 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz； |  |  |  | ─ | ─
OVP-L3X 视频控制器 | 393万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 6千兆网口输出； | 输入接口：HDMI2.0*2、DVI*1、VGA*1、CV*1； 支持2路4K*2K@60Hz； |  |  |  | DVI | ─
OVP-L4X 视频控制器 | 524万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 8千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-M1X 视频控制器 | 131万像素，宽度≤3840 ，高度≤2500； 2千兆网口输出； | 输入接口：HDMI*2、DVI*1、VGA*1、CV*1； 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz； | 1.5U标准机箱 2.8"液晶屏 | 前置U盘接口 | ─ | ─ | ─
OVP-M2X 视频控制器 | 262万像素，宽度≤3840 ，高度≤2500； 4千兆网口输出； | 输入接口：HDMI*1、DVI*1、EXT*1、VGA*1、CV*1； 支持1920*1080@60Hz，支持4K*2K@30Hz； |  |  | 支持 | DVI | 
OVP-M4X 视频控制器 | 524万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 8千兆网口输出； | 输入接口：HDMI2.0*2、DVI*1、EXT*1、VGA*1、CV*1； 支持2路4K*2K@60Hz； |  |  | 支持 | DVI | ─
OVP-M6X 视频控制器 | 786万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 12千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-M8X 视频控制器 | 960万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 16千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-H3XL 双画面视频控制器 | 393万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 6千兆网口输出； | 输入接口：DP1.2*1、HDMI2.0*1、DVI*1、EXT*1、VGA*1； 支持2路4K*2K@60Hz； | 1.5U标准机箱 2.8"液晶屏 | ─ | 支持 | DVI | 支持
OVP-H4XL 双画面视频控制器 | 524万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 8千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-H6XL 双画面视频控制器 | 786万像素，宽度≤16000 ，高度≤3840； 12千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-H8XL 双画面视频控制器 | 1048万像素，宽度≤16000 ，高度≤3840； 16千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
OVP视频控制器 | 带载指标 | 输入接口 | 机箱/液晶 | U盘接口 | wifi控制 | DVI监视 | RS232中控
OVP-H3X 四画面视频控制器 | 393万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 6千兆网口输出； | 输入接口：DP1.2*2、HDMI1.4*2、DVI*1、EXT*1、VGA*1； 支持2路4K*2K@60Hz和2路4K*2K@30Hz； | 1.5U标准机箱 2.8"液晶屏 | ─ | 支持 | DVI | 支持
OVP-H4X 四画面视频控制器 | 524万像素，宽度≤8000 ，高度≤3840； 8千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-H6X 四画面视频控制器 | 786万像素，宽度≤16000 ，高度≤3840； 12千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-H8X 四画面视频控制器 | 1048万像素，宽度≤16000 ，高度≤3840； 16千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-G16 六画面视频控制器 | 1048万像素，宽度≤8000 ，高度≤8000； 16千兆网口输出； | 输入接口：HDMI2.0*2、HDMI1.3*2、DVI*1、EXT*1； 支持2路4Kx2K@60Hz和2路4Kx2K@30Hz； | 2U标准机箱 5"液晶触控屏 | ─ | 支持 | HDMI | 支持
OVP-G24 六画面视频控制器 | 1572万像素，宽度≤16000 ，高度≤16000； 24千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
OVP-G32 六画面视频控制器 | 2096万像素，宽度≤16000 ，高度≤16000； 32千兆网口输出； |  |  |  |  |  | 
L/M系列标配前置U盘接口，支持便捷的U盘播放功能；M/H系列标配wifi，标配2.8"液晶屏，支持多语言菜单界面； H系列标配1-2路DP输入接口，标配RS232中控接口； 6/8/12/16千兆网口产品标配DVI监视接口； OVP全系列标配音频输入输出接口，全系列支持自定义分辨率；全系列支持Logo定制。 选配SDI 接口模块行业客户价+300元、 无线同屏模块行业客户价+200元； G系列属于仰邦第三代OVP视频控制器高端产品，标配wifi，标配5"触控屏，支持多语言菜单界面； EXT*1扩展接口标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块。 上述最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准。 |  |  |  | 显控标准化助力LED显示屏多场景应用 2020-07-01发布实施2项LED控制器团体标准 T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏控制器（卡）通用技术要求 T COEMA 103S-2019 异步LED显示屏播放器通用技术要求 |  |  | 
发送控制器 | 技术参数 | BX- V 接收卡 | 技术参数
OVP-VH8发送控制器 | 8千兆网口输出，最大带载524万像素@60Hz；1U标准机箱 | BX-V75H | 板载16组75接口，32组RGB数据； 单卡带载256*512像素，高度≤1024
OVP-VH4发送控制器 | 4千兆网口输出，最大带载262万像素@60Hz；1U标准机箱 | BX-V75 | 板载12组75接口，24组RGB数据； 单卡带载256*384像素，高度≤768
BX-VSA发送卡 | 2千兆网口输出，最大带载262万像素@60Hz； 板载接口：HDMI输入+5W音频输出+USB配置+亮度传感器+RS485 | BX-V75LS | 板载8组75接口，16组RGB数据； 单卡带载256*256像素，高度≤512
 |  | BX-V | 板载2组50PIN接口，16组RGB数据； 单卡带载256*256像素
BX-L1A视频控制器 | 2千兆网口输出，最大带载262万像素@60Hz； 支持视频缩放； 板载接口：HDMI/VGA输入+5W音频输出+USB配置+亮度传感器+RS485 | BX-V320 | 板载8组320接口，32组RGB数据； 单卡带载256*512像素，高度≤1024
 |  | BX-VMF多功能卡 | 支持声音传输；支持8路继电器开关；支持多路温湿度、烟雾和亮度传感器等

## Slide 5
完备资质
OVP视频控制器产品检测和资质证书
全系列产品通过中国强制性产品认证试验，经过安全测试和电磁兼容性测试，提供3C检测报告和3C认证证书；
全系列产品通过欧盟强制性产品认证试验，经过安全测试和电磁兼容性测试，提供CE检测报告和CE认证证书；
全系列产品通过了中国ROHS2.0《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和GB/T 26572-2011的6项规定检测，提供ROHS检测报告；
全系列产品通过了欧盟ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的10项规定检测，提供ROHS检测报告；
全系列产品通过了专业机构综合检测，测试项目包含安全测试、电磁兼容性测试、电压测试、高低温测试、盐雾测试、振动测试等，提供产品检测报告；
配套PC软件、手机APP、OVP控制软件均通过专业软件机构测试，测试项目包含部分技术指标、产品基础功能、产品重要功能等，提供软件测试报告。
配套PC软件、手机APP、OVP控制软件提供著作权证书
提供LedshowTV演播器软件 著作权证书；
提供OVP Builder手机APP软件 著作权证书；
提供OVP控制软件 著作权证书；
OVP产品检测满足中国和欧盟检测标准，包含更多专项检测和软件测试

## Slide 6
创新设计
采用内置集成发送卡设计，支持OVP设备和LED显示屏的远程维护；
支持输入视频源定时切换；
支持设备输出信号的开启和关闭；
支持自定义分辨率；
支持点对点输入与输出；
支持对输入视频源画面进行截取、局部显示；
支持底层固件在线升级，极大方便了系统开发、维护和功能升级；
支持输入自适应信号源分辨率；
支持输出自适应显示屏参数配置；
支持快捷灵活的色温调节；
支持输入和输出信号热备份；
可预存8/16种用户模式供用户快速调用；
OVP-L/M系列前置USB2.0接口，支持U盘播放，支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式；
OVP-M/H系列标配wifi（M1X除外），标配2.8"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）；
OVP-M/H系列支持EXT*1扩展接口（M1X除外），可根据客户需求，灵活选配SDI接口模块或无线同屏模块；
OVP-H系列标配1-2路DP输入接口，标配RS232中控接口；
OVP-G系列属于仰邦第三代OVP视频控制器高端产品，标配wifi，标配5"触控屏，支持多语言菜单界面；
OVP全系列标配音频输入输出接口。
强大产品 稳定易用
OVP创新设计和工艺品质为客户项目创造价值

## Slide 7
强大功能
强大产品 稳定易用
OVP创新设计和工艺品质为客户项目创造价值
通讯功能 | 支持串口通讯，支持局域网通讯和IP地址配置；支持无线WiFi，支持手机APP； 支持RS232中控设备连接； 完成OVP视频设备的相关参数设置和功能配置，完成对LED显示屏的参数设置 | 信号快速切换 | H3X /H4X /H6X /H8X支持在“快速切换模式”下各信号源之间无缝快速切换, G16 /G24 /G32支持各信号源之间快速切换
接口扩展 | 选配3G-SDI接口，选配手机无线同屏模块 | EDID设置 | 支持HDMI、DVI、DP自定义输入分辨率
计划任务 | 支持输入视频源定时切换 | VGA校正 | 支持VGA调整和VGA ADC校正
智能导航 | 液晶菜单支持智能导航功能，方便用户快捷设置 | 输出控制 | 支持设备输出信号的开启和关闭
多语言界面 | 液晶菜单支持中文、英文、俄文、越南语共4种语言界面 | 色温调节 | 预设自然、偏暖、偏冷三种显示效果，用户亦可自定义色温
开机LOGO | 支持默认、自定义和无LOGO三种选项 | 画质调节 | 预设明亮/柔和2种画质模式
智能配置 | 支持按照LED显示屏分辨率自动完成设备参数适配 | 用户模式 | 支持预存8/16个用户模式，支持便捷的场景切换
亮度调整 | 支持100级亮度调整 | 热备份功能 | 支持输入和输出画面热备份功能
多画面功能 | H系列/G系列支持多画面显示，支持画面任意布局 | 工厂复位 | 支持设备恢复出厂设置
图像镜像功能 | 支持水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像 | 按键锁 | 支持对设备面板设置按键锁定和按键解锁状态，防止误操作
画面截取功能 | 支持对输入视频源画面进行截取、局部显示 | 工程锁 | 支持对设备设置工程锁
点对点功能 | 支持点对点信号输出模式的开启和关闭 |  | 

## Slide 8
工艺品质
集成发送卡设计
OVP产品采用设备集成发送卡设计，最大程度提升产品集成度，减少各类接插线和接插件；更为远程维护LED显示屏带来极大便利。
豪华面板设计
OVP全系列采用精致铝面板，阳极表面处理，面板线框设计和配色；
M/H系列采用2.8"彩色液晶屏，面板线框经专业设计和配色，豪华大气；
G系列精选5"彩色液晶触控屏，面板追求极致的工业风设计，简约硬朗，彰显尊贵。
独特结构设计
1U工业机箱设备OVP-L1X /L2X /L3X /L4X的前面板两侧弯角支持90°旋转，便于屏内贴墙安装。
抗震设计
OVP产品机箱内部接插件全部采用工业标准件，安装螺丝全部采用弹簧垫片，机箱内部全部接插件和安装螺丝一律采用红胶加固。
OVP全系列产品通过了专业机构综合检测，包含专项振动测试，有效解决了物流运输过程中可能造成的接头松动和螺丝脱落。
强大产品 稳定易用
OVP创新设计和工艺品质为客户项目创造价值

## Slide 9
官网资料助力轻松完成项目标书编写
专业资料
OVP官网资料和产品彩页为客户项目呈现清晰功能指标，提供完美标书方案
在标书制作时，进入仰邦官网->产品中心->视频处理设备，找到项目选用的OVP产品型号，其产品概述和规格参数版块可直接复制粘贴至客户标书，轻松完成最专业和最精准的核心技术内容版块。
打开2021版OVP视频控制器产品线的产品彩页，找到项目选用的OVP产品型号，距彩页装订线6mm左右，是1条细小的撕破线，沿着此线将页面整齐撕下，可作为播放器产品附页装订于标书中。其产品外观、精湛工艺、安装尺寸、显示参数和功能接口等跃然纸上，给客户美好感受。

## Slide 10
OVP-G32
机箱尺寸: 482.6×333×88mm
* 标配5“触控液晶屏(800x480)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
产品图样
OVP-G32 六画面 超级大拼控 2096万像素 32千兆网口
整机规范
信号输入 | HDMI2.0*2、HDMI1.3*2、DVI*1、EXT*1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输出x1
信号输出 | NET×32, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 2096万像素, 宽度≤16000, 高度≤16000 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率≤100W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶触控菜单、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 2U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤6.2KG
关键参数
超强带载
最宽16000px/最高16000px
计划任务
支持输入源定时切换
5寸 触控液晶屏
2U 工业标准机箱
RS232控制接口
直接接入中控设备
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
驾驭大型LED彩屏项目，去繁从简，随心所欲

## Slide 11
OVP-G24
产品图样
OVP-G24 六画面 超级大拼控1572万像素 24千兆网口
* 标配5“触控液晶屏(800x480)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
机箱尺寸: 482.6×333×88mm
超强带载
最宽16000px/最高16000px
计划任务
支持输入源定时切换
5寸 触控液晶屏
2U 工业标准机箱
RS232控制接口
直接接入中控设备
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K
整机规范
信号输入 | HDMI2.0*2、HDMI1.3*2、DVI*1、EXT*1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输出x1
信号输出 | NET×24, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 1572万像素, 宽度≤16000, 高度≤16000 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率≤100W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶触控菜单、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 2U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤6.2KG
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
驾驭大型LED彩屏项目，去繁从简，随心所欲

## Slide 12
OVP-G16
产品图样
OVP-G16 六画面 超级大拼控1048万像素 16千兆网口
超强带载
最宽8000px/最高8000px
计划任务
支持输入源定时切换
5寸 触控液晶屏
2U 工业标准机箱
RS232控制接口
直接接入中控设备
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K
机箱尺寸: 482.6×333×88mm
* 标配5“触控液晶屏(800x480)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
整机规范
信号输入 | HDMI2.0*2、HDMI1.3*2、DVI*1、EXT*1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输出x1
信号输出 | NET×16, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 1048万像素, 宽度≤8000, 高度≤8000 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率≤100W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶触控菜单、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 2U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤6.2KG
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
驾驭大型LED彩屏项目，去繁从简，随心所欲

## Slide 13
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
OVP-H6X /H8X 四画面 786万像素 12千兆网口 /1048万像素 16千兆网口
OVP-H6X /H8X
产品图样
OVP-H8X背板
超强带载
最宽16000px/最高3840px
计划任务
支持输入源定时切换
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
RS232控制接口
直接接入中控设备
DP1.2接口
信号输入 | DP1.2×2, HDMI1.4×2, DVI×1, EXT×1, VGA×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
信号输出 | H6X: NET×12, H8X: NET×16 直连接收卡, 每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | H6X: 786万像素, H8X: 1048万像素 宽度≤16000, 高度≤3840
整机规范
关键参数
4K
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1,USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤5KG
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准

## Slide 14
OVP-H3X /H4X
产品图样
OVP-H3X /H4X 四画面 393万像素 6千兆网口 /524万像素 8千兆网口
信号输入 | DP1.2×2, HDMI1.4×2, DVI×1, EXT×1, VGA×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
信号输出 | H3X: NET×6, H4X: NET×8 直连接收卡,每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | H3X: 393万像素, H4X: 524万像素 宽度≤8000, 高度≤3840
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤4.7KG
OVP-H4X背板
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
整机规范
关键参数
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
超强带载
最宽8000px/最高3840px
计划任务
支持输入源定时切换
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
RS232控制接口
直接接入中控设备
DP1.2接口
4K
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准

## Slide 15
OVP-H6XL /H8XL
产品图样
OVP-H6XL /H8XL 双画面 786万像素 12千兆网口 /1048万像素 16千兆网口
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
OVP-H8XL背板
信号输入 | DP1.2×1, HDMI2.0×1, DVI×1, EXT×1, VGA×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
信号输出 | H6XL: NET×12, H8XL: NET×16 直连接收卡, 每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | H6XL: 786万像素, H8XL: 1048万像素 宽度≤16000, 高度≤3840
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤5KG
整机规范
关键参数
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
超强带载
最宽16000px/最高3840px
计划任务
支持输入源定时切换
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
RS232控制接口
直接接入中控设备
DP1.2接口
4K
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准

## Slide 16
OVP-H3XL /H4XL
产品图样
OVP-H4XL背板
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
OVP-H3XL /H4XL 双画面 393万像素 6千兆网口 /524万像素 8千兆网口
信号输入 | DP1.2×1, HDMI2.0×1, DVI×1, EXT×1, VGA×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持16种自定义用户模式
信号输出 | H3XL: NET×6, H4XL: NET×8 直连接收卡, 每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | H3XL: 393万像素, H4XL: 524万像素 宽度≤8000, 高度≤3840
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*2, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤4.7KG
整机规范
关键参数
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
超强带载
最宽8000px/最高3840px
计划任务
支持输入源定时切换
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
RS232控制接口
直接接入中控设备
DP1.2接口
4K

## Slide 17
OVP-M6X /M8X
产品图样
OVP-M6X /M8X 786万像素 12千兆网口 /960万像素 16千兆网口
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
2.8”液晶屏
多语言菜单界面
OVP-M6X背板
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
信号输入 | HDMI2.0×2, DVI×1, EXT×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
信号输出 | M6X: NET×12, M8X: NET×16 直连接收卡, 每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | M6X: 786万像素, M8X: 960万像素 宽度≤8000, 高度≤3840
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤4.7KG
整机规范
关键参数
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
超强带载
最宽8000px/最高3840px
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K

## Slide 18
OVP-M4X
产品图样
机箱尺寸: 482.6×300×66.6mm
信号输入 | HDMI2.0×2, DVI×1, EXT×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
信号输出 | NET×8, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 524万像素, 宽度≤8000, 高度≤3840 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤50W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤4.7KG
OVP-M4X 524万像素 8千兆网口
整机规范
关键参数
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
2.8”液晶屏
多语言菜单界面
超强带载
最宽8000px/最高3840px
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K

## Slide 19
OVP-M2X
产品图样
OVP-M2X 262万像素 4千兆网口
信号输入 | HDMI×1, DVI×1, EXT×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持1920x1080@60Hz, 支持4Kx2K@30Hz 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
信号输出 | NET×4, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 262万像素, 宽度≤3840, 高度≤2500 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤35W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件、Builder APP | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤3.8KG
整机规范
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
2.8”液晶屏
多语言菜单界面
超强带载
最宽3840px/最高2500px
输入视频源
支持4K*2K@30Hz
4K
机箱尺寸: 482.6×230×66.6mm
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
* EXT*1扩展接口出厂标配HDMI，也可根据客户需求，灵活选配SDI接口或无线同屏模块
* 标配无线WiFi，支持手机APP无线控制

## Slide 20
OVP-M1X
* 标配2.8"液晶屏(320x240)，支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语）
产品图样
OVP-M1X 131万像素 2千兆网口
机箱尺寸: 482.6×230×66.6mm
信号输入 | HDMI×2, DVI×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持1920x1080@60Hz, 支持4Kx2K@30Hz 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
信号输出 | NET ×2, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 131万像素, 宽度≤3840, 高度≤2500 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤35W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 液晶菜单、面板按键、LedshowTV演播器、 OVP Builder配置软件 | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1.5U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤3.8KG
整机规范
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
2.8”液晶屏
多语言菜单界面
超强带载
最宽3840px/最高2500px
输入视频源
支持4K*2K@30Hz
4K

## Slide 21
OVP-L3X/L4X
* 前面板两侧弯角支持90°旋转，便于屏内贴墙安装
产品图样
OVP-L4X背板
OVP-L3X /L4X (经济版) 393万像素 6千兆网口 /524万像素 8千兆网口
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
超强带载
最宽8000px/最高3840px
计划任务
支持输入源定时切换
灵活安装
满足屏内竖向安装
信号输入 | HDMI2.0×2, DVI×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持4Kx2K@60Hz, 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
信号输出 | L3X: NET×6, L4X: NET×8 直连接收卡, 每个NET最大输出65万点@60Hz | 带载指标 | L3X: 393万像素, L4X: 524万像素 宽度≤8000, 高度≤3840
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤35W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 面板按键, LedshowTV演播器, OVP Builder配置软件 | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, WIFI直杆弯头天线*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1, HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤3.5KG
整机规范
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
输入视频源
支持4K*2K@60Hz
4K
机箱尺寸: 482.6×230×44mm

## Slide 22
* 前面板两侧弯角支持90°旋转，便于屏内贴墙安装
机箱尺寸: 482.6×230×44mm
OVP-L2X
产品图样
灵活带载
最宽3840px/最高2500px
OVP-L2X (经济版) 262万像素 4千兆网口
信号输入 | HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持1920x1080@60Hz, 支持4Kx2K@30Hz 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
信号输出 | NET×4, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 262万像素, 宽度≤3840, 高度≤2500 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤35W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 面板按键, LedshowTV演播器, OVP Builder配置软件 | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1 HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤3.5KG
整机规范
关键参数
输入视频源
支持4K*2K@30Hz
4K
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
灵活安装
满足屏内竖向安装
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准

## Slide 23
OVP-L1X
产品图样
OVP-L1X (经济版) 131万像素 2千兆网口
信号输入 | HDMI×2, DVI×1, VGA×1, CV×1, USB×1 | 视频处理 | 10bit
输入分辨率 | 支持1920x1080@60Hz, 支持4Kx2K@30Hz 支持自定义分辨率 | 音频接口 | 音频输入x1、音频输出x1
信号输出 | NET×2, 直连接收卡 每个NET最大输出65万点@60Hz | 智能配置 | 支持输入自适应信号源分辨率 支持输出自适应显示屏参数配置
带载指标 | 131万像素, 宽度≤3840, 高度≤2500 | 模式预置 | 支持8种自定义用户模式
电气参数 | 输 入 电 压 100-240V~50/60Hz 额定功率 ≤35W | 环境适应性 | 工作温度 -30℃～70℃ 环境湿度 15%～85%
操控方式 | 面板按键, LedshowTV演播器, OVP Builder配置软件 | 机箱 | 金刚黑 铝面板 1U标准工业机箱
装箱配件 | 主机电源线1.5M*1, 六类软网线1.5M*1, USB-A-B线1.5M*1 HDMI2.0软线1.5M*1, HDMI-DVI转接头*1 | 重量 | ≤3.5KG
整机规范
关键参数
* 最大带载指标仅供参考，准确带载点数在不同输出分辨率下略有差异，以设备导航菜单中实际可配置的最大自定义分辨率为准
灵活带载
最宽3840px/最高2500px
输入视频源
支持4K*2K@30Hz
4K
前置U盘接口
支持视频和图片混合播放
计划任务
支持输入源定时切换
灵活安装
满足屏内竖向安装
* 前面板两侧弯角支持90°旋转，便于屏内贴墙安装
机箱尺寸: 482.6×230×44mm

## Slide 24
坚持为工程商守护合理利润
产品型号 | 工程指导价 (元) | 行业客户价 (元)
OVP-L1X | 1200 | 550
OVP-L2X | 2000 | 880
OVP-L3X | 3200 | 1500
OVP-L4X | 4200 | 2000
OVP-M1X | 1600 | 750
OVP-M2X | 2400 | 1100
OVP-M4X | 4800 | 2200
OVP-M6X | 6800 | 3200
OVP-M8X | 7800 | 3500
OVP-H3XL | 4800 | 2400
OVP-H4XL | 6800 | 3200
OVP-H6XL | 8800 | 4250
OVP-H8XL | 10800 | 5350
OVP-H3X | 6800 | 3200
OVP-H4X | 9800 | 4350
OVP-H6X | 11800 | 5450
OVP-H8X | 14800 | 7200
OVP-G16 | 18800 | 8500
OVP-G24 | 24800 | 11600
OVP-G32 | 31800 | 14800
* OVP设备选配SDI接口模块时，命名增加尾缀字母S，市场价+600元，行业客户价+300元 |  | 

## Slide 25
仰邦OVP全系列产品，价值之选
谢谢聆听
强大 稳定 易用
我们坚持为工程商守护合理利润，以助力行业健康发展；
我们坚持匠心品质，坚持创新创造，致力为终端用户提供超值产品和超值服务。